Спецификация на поставку автомобильной техники.

Поставка трактора ЛТЗ-60 АБ-10 (или эквивалент).

Место поставки: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с.Осановец, д.57-а

Сроки  поставки: в течение  15-рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

- Количество – 1 шт.

- Краткие технические характеристики:

| Модель трактора | ЛТЗ-60 АБ-10 (или эквивалент) |
| --- | --- |
| Назначение | Универсально-пропашной трактор предназначенный для возделывания пропашных культур, пахоты, посева зерновых и трав, уборки пропашных и колосовых культур, выполнения транспортных и погрузо-разгрузочных работ. |
| Марка двигателя | Д-248 (или эквивалент), четырехтактный, четырех-цилиндровый, охлаждение жидкостное |
| Частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2 000 |
| Эксплутационная мощность, кВт (л.с.) | 42,3 (57,5) |
| Продольная база, мм | 2 280 |
| Габаритные размеры, мм: - Длина - Ширина - Высота | 3 950 1710 и 2170 2 560 |
| Ширина колеи, мм: - По передним колесам - По задним колесам | 1 460 … 1 790 1 375 и 1 835 |
| Число передач: - Переднего хода - Заднего хода | 7 7 |
| Диапазон скоростей, км/ч | 3,42 до 30,03 |
| Вал отбора мощности: - Привод - Число оборотов, об/мин / об/мин. пути | Независимый и синхронный 540 / 3,6 |
| Агротехнический просвет | 540 |
| Передний мост | Ведущий |
| Рулевое управление | Гидрообъемное с гидроцилиндром в трапеции |
| Грузоподъемность навесной системы, кг | 900 |
| Кабина одноместная | Герметичная, шумовиброизолированная, с системой вентиляции и отопления, с большой поверхностью остекления, удобным, регулируемым по росту и весу водителя сиденьем |
| Год выпуска и состояние | 2010, новый, без наработки, не бывший в употреблении |
| Комплект инструмента для ремонта и обслуживания (по комплектации завода-изготовителя) | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Справка-счет (или документ ее заменяющий) | Наличие |
| Сервисная книжка | Наличие |
| Регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» | Наличие |
| Предпродажная подготовка | Проведена |
| Гарантийный период (срок предоставления гарантии) | В соответствии со сроком гарантии завода-изготовителя |

Начальная (максимальная) цена контракта - 700,0 тыс. руб.

Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, 2010 года выпуска.

Обеспечение предпродажной подготовки товара при передаче заказчику в соответствии с  требованиями, предусмотренными инструкцией завода-изготовителя.

Предоставление на момент поставки всех необходимых документов для регистрации в ГИБДД или органах Гостехнадзора.

При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

- счет-фактуру Поставщика;

- товарно-транспортную накладную;

- техническую и сервисную документацию;

-	иную необходимую документацию установленного образца.